## Slide 1
บทที่ 4
Debugging with Eclipse
การค้นหาจุดผิดพลาด ทำความเข้าใจลำดับการทำงาน และตรวจสอบค่าระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน
Breakpoint
หยุดตรงจุดที่ต้องการ
Debug Mode
รันแบบตรวจสอบได้
Step
เดินโค้ดทีละช่วง
Variables
ดูค่าปัจจุบัน

## Slide 2
1. เริ่มจากการวาง Breakpoint
Step 1: Start with setting Breakpoints
Java บทที่ 4 • Eclipse Debugging
Breakpoint คือจุดที่สั่งให้โปรแกรมหยุดชั่วคราวเมื่อรันใน Debug Mode
ECLIPSE SCREENSHOT
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help
วาง Cursor ที่บรรทัดที่ต้องการ แล้วกด Ctrl + Shift + B
หรือ Double-Click ที่ขอบซ้ายของ Editor
หรือ Right-Click แล้วเลือก Toggle Breakpoint
เมื่อวางสำเร็จจะเห็นสัญลักษณ์ Breakpoint ที่บรรทัดนั้น
Right-Click ที่แถบด้านซ้ายของเลขบรรทัด แล้วเลือก Toggle Breakpoint

## Slide 3
2. เปิดโปรแกรมด้วย Debug Mode
Step 2: Activate Debug Mode
Java บทที่ 4 • Eclipse Debugging
Project / Class
Debug As
Debug
ECLIPSE SCREENSHOT
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help
คลิกขวาที่ Project หรือ Class ที่มี Main()
เลือก Debug As → Java Application
Eclipse จะรันโปรแกรมและหยุดเมื่อถึง Breakpoint แรก
หากมีข้อความถามให้เปลี่ยนมุมมอง ให้เลือก Switch เพื่อเข้า Debug Perspective
หลังวาง Breakpoint แล้ว ให้เปิดโปรแกรมในโหมด Debug

## Slide 4
3. รู้จัก Debug Perspective
มุมมองหลักที่ใช้ระหว่างการ Debug
Java บทที่ 4 • Eclipse Debugging
Debug View
Breakpoints
Variables
Console
ECLIPSE SCREENSHOT
Eclipse Debug Perspective
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help
ดู Thread / Stack Frame และตำแหน่งที่โปรแกรมหยุด
รวม Breakpoint ทั้งหมด เปิด – ปิด หรือลบได้
ดูค่าตัวแปรของ Stack Frame ที่เลือก
ดูข้อความ Output และ Error ระหว่างรัน

## Slide 5
4. ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม
Step 3: Control the flow of execution
Java บทที่ 4 • Eclipse Debugging
Resume
F8
Terminate
Ctrl + F2
Step Into
F5
Step Over
F6
Step Return
F7
Tip: ใช้ F5 เมื่อต้องการเข้าไปตรวจ Method • ใช้ F6 เมื่อต้องการข้ามรายละเอียดภายใน Method
ECLIPSE SCREENSHOT
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help
ทำงานต่อจนถึง Breakpoint ถัดไปหรือจบโปรแกรม
หยุดการทำงานของโปรแกรม
ทำบรรทัดปัจจุบัน และเข้าไปใน Method ที่ถูกเรียก
ทำบรรทัดปัจจุบัน แต่ไม่เข้าไปดูภายใน Method
ทำงานต่อจน Method ปัจจุบัน แล้วกลับไปยัง Caller
Resume
Terminate
Step Into
Step Over
Step Return

## Slide 6
5. ตรวจค่าด้วย Variables View
เพิ่มจากบทความ: ดูค่าตัวแปรขณะที่โปรแกรมหยุด
Java บทที่ 4 • Eclipse Debugging
Variables View แสดงค่าตัวแปรที่อยู่ใน Stack Frame ที่กำลังเลือก
int x = 10;
int y = 2;
int result = x / y;
String aircraft = "F-16";
ECLIPSE SCREENSHOT
Variables View
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help
Eclipse Debug Perspective
ดูค่า Local Variables และ Fields ได้ทันที
Object สามารถกางดู Field ข้างในได้
ค่าจะเปลี่ยนตามจุดที่โปรแกรมหยุด และ Stack Frame ที่เลือก